##### гп050014 Качели с турником и брусьями АУТДОР 1,9 х 2,2 м

Комплект поставки

| № поз. | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка вертикальная - правая верхняя половина | 1 |
| 2 | Стойка вертикальная - левая верхняя половина | 1 |
| 3 | Стойка наклонная - верхняя половина | 2 |
| 4 | Стойка наклонная - нижняя половина правый | 1 |
| 5 | Стойка наклонная - нижняя половина левый | 1 |
| 6 | Консоль диска качели | 1 |
| 7 | Штанга качелей | 1 |
| 8 | Стойка вертикальная - правая (левая) нижняя половина | 2 |
| 9 | Перемычка базовая | 1 |
| 10 | Кронштейн турника | 2 |
| 11 | Перекладина турника | 1 |
| 12 | Кронштейн брусьев в сборе | 2 |
| 13 | Перемычка брусьев | 1 |
| 16 | Сиденье качелей | 1 |
| 17 | Шнур качелей | 2 |
| 18 | Шнур нижний регулировочный для качелей с центральной подвеской | 1 |
| 19 | Шнур верхний качелей с центральной подвеской | 1 |
| 20 | Сиденье качелей с центральной подвеской | 1 |
| 21 | Пруток | 4 |
| 22 | Ключ торцевой для гаек М10 | 2 |
| 23 | Воронка для заполнения стоек бетоном | 1 |
| 24 | Ручка брусьев вертикальная | 2 |
| 25 | Стаканчик декоративный | 8 |
| 26 | Арматура | 1 |
| 27 | Кольцо-ограничитель на трубу 48 | 4 |
| 28 | Карабин большой для шнура | 1 |
| 29 | Элемент подвесной системы на трубу 48 для качелей | 3 |
| 30 | Заглушка 48 | 3 |
| 31 | Упор для турника | 2 |
| 32 | Спинка брусьев ХОУМ | 1 |
| 33 | Регулировочный элемент для шнура | 2 |
| 34 | Заглушка на отверстие 12 желтая | 12 |
| 35 | Подлокотник правый брусьев ХОУМ | 1 |
| 36 | Подлокотник левый брусьев ХОУМ | 1 |
| 37 | Патрубок с хафпайпом на трубу 48 для уличного спорткомплекса | 5 |
| 38 | Тройник угловой на трубу 48 для уличного спорткомплекса | 1 |
| 39 | Хафпайп на трубу 48 для уличного спорткомплекса | 7 |
| 40 | Заглушка на отв. 25 сферическая для уличного спорткомплекса | 47 |
| 41 | Колпачок декоративный | 39 |
| 42 | Шприц для эпоксидной смолы | 1 |
| 43 | Сверло 4,5 | 1 |
| 44 | Заглушка спинки брусьев и подлокотников красная | 6 |
|  | Винты, болты, гайки смотреть в таблице №1. | Σ= 137 шт. (12 поз.) |

Если жесткость изделия после его установки и бетонирования Вас не устраивает, Вы можете осуществить заливку всех вертикальных стоек бетоном, предварительно сняв верхние консоли (воронка для заливки бетона прилагается).

Стопорные кольца (поз.27) фиксировать (поз.45) при помощи шуруповерта или дрели в ударном режиме.

Для улучшения антивандальности изделия прилагается схема сверления стаканчиков и заливки в них эпоксидной смолы. Разборка изделия становится невозможной. Сверло и шприц для сверления и заливки прилагается.

Внимание! Для обеспечения последующей установки Дополнительного Модуля для Уличного Спорткомплекса, при бетонировании, строго выдержать вертикаль "L" от торца поз.7 (с поз.30) до внутренней стороны поз.9.

ТАБЛИЦА 1

Гарантии  изготовителя

Гарантия – 3 года.

# Text boxes

№

Заводской номер партии________________

ФИО упаковщика______________________

Дата упаковки_________________________

ФИО контролера ОТК__________________

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково